高清中控系列智能多媒体控制系统

Intelligent Multimedia Control System

用户安装手册

User’s Manual

**请在安装使用前认真阅读本说明书**

尊敬的用户：

感谢您选购我们生产的这个系列多媒体中央控制器。该产品具有外观设计高档大方；使用简单方便；功能强大；可直接外接其他厂家的设备；可编程232口最多可同时控制两个不同厂家的投影机或其他设备；可对各接口重新定义和单独控制；投影机一键切换； 投影幕自动升降；开机即是电脑画面等多种实用功能。为了您能安全地使用本设备，发挥其最大的功能，请在安装使用前先仔细阅读本说明书。若有任何技术问题或对产品的意见和建议，请与本公司技术服务部联系。

联系方法如下：

电话：4000-968-929

地址：广州市天河智慧城核心区华观路1933号万科云B栋507

E-mail：laitong@21cn.com

http：//www.lighton.com.cn

特别提醒：

1. 在使用本系统的时候，严禁在开机时对各个部件进行插拔（特别是通讯口及VGA接口，这可能会人为损坏设备）。

2. 本控制器为智能开关设计，在雷雨天气或长时间不使用时，请关闭电源总闸。

3. 本控制器内有强电模块，严禁带电自行维修。

4．因中控本身已做好接地处理，为有效保护中控及设备，请在强电输入部分做好接地措施！

目 录

一、系统说明

1.中控简介…………………………………………………………5

2.简单使用说明……………………………………………………5

二、硬件连接

1.连线说明…………………………………………………………6

三、常见故障处理

1.按控制面板“系统开”无法开机………………………………8

2.红外学习不成功或显示成功却不能遥控………………………8

3.有些设备红外遥控不灵…………………………………………8

4.投影机打不开……………………………………………………8

5.中控与电脑连接失败……………………………………………9

### 一、系统说明

#### 1、中控简介

智能多媒体控制器为简单电化教室、会议室及家居提供了很好的解决方案。它将多种影音信号的选择输出及其多种设备的操作集中在一个控制面板或电脑软件上。操作者通过直观的控制操作，就可以对诸多影音设备进行遥控，并能完成影音设备间的信号切换，使之在一个或多个演播设备（如投影机、电视机等）中播出。

本系列控制器在原有多媒体控制系统的基础上进行重新设计开发，采用全贴片工艺设计生产，可靠性及稳定性更高，可扩展网络模块，升级方便，只要加上网络模块就可以升级成为网络中控。红外遥控自学习、投影幕键联动、一键开关机、232码和红外控投影机、投影机延时等功能都具备，是个功能比较完全简易中控。

此系列控制器集成VGA、HDMI、音频和话筒输入，集成数字信号（VGA）和HDMI输出。可以接DVD、录像机、数字（视频）展示台、电脑和笔记本等；集成5路电源管理，控制电动幕、设备和两路扩展开关，可以提供投影幕、设备等的供电，两路扩展开关可以根据需要自己定义作用，强电弱电都可以控制，可以做电脑开关、电子锁等，或者接强电单独控制功放或其他设备。集成2路红外，自学习红外遥控功能，集成232码控制投影机与其他设备，代码长度可达63位，可控制各种投影机。带5路安防功能，可设投影机和电脑主机断线声音及灯光联动报警，即投影机或电脑主机断线可以用声音或灯光报警，也可以两个同时报警。网络模块可以远程控制中控开关，投影机开关，远程监控设备状态，可跨网段控制，软件可监控电脑，等等网络功能。

#### 2.简单使用说明

系统开关，自动打开设备电源和投影机电源，最后按设定的流程开投影机、放下屏幕等。而当使用结束后，按下“系统关”键，就可以轻松下课或散会了。系统会自动关投影机、收电动屏幕、延时设定时间后关设备电源、延时几分钟后（可设）关投影机电源、最后关闭主机电源。

在工程师把设备连接调试好后，一般用户可按照以下步骤进行操作：

- 开系统：按系统开键，把中控打开，系统所有设备通上电；

- 开投影机：按投影机开键，打开投影机，此时投影机打开，同时电动幕下降；

- 设备选择：要使用设备，在设备选择拦中直接按对应的键；

- 关系统：按系统关即可以把投影机关、幕上升。投影机、系统自动延时断电。

### 二、硬件连接

#### 1、正面接口说明：

① 中控主机开关按键。

② 系统设置显示屏。

③  绿灯：中控主机运行指示灯，常亮是正常运行工作。运行指示灯，红外线学习时会常亮。

④ 无线红外接受口，红外码通过此口学习储存到中控主机里。

⑤ 中控主机电源指示灯。

2、背面接口说明：

① 电源输入：输入电压AC 85-275V 50/60Hz。

② 设备电源：设外接排插，可接入电脑，无线话筒等外接设备电源，

大功率输出2000W。

③ 投影机电源：给投影机供电，最大功率输出2000W，系统在关闭过程中，

该口会延时几分钟（可设置）断电，以供投影机散热。

# ④ 电动幕：上方接零线，下方两个分别接电动幕的控制线，两个都可以

# 220V电压输出。

⑤ K1、K2：供扩展设备开关使用，最大电流不超过10A。

K1、K2作为扩展电源时是没有电压输出的，需要用户自行输入的，K1、K2无输入输出区别。

⑥ ：扩展安防口，IO1-IO4四个安防检测口，中间口G是公共脚。

⑦ I/O ：12V是外接12V给电子锁使用；“锁”(当用户有电子锁时，接到“锁”与“G”,即可实现电子锁开锁的功能)；IO1-IO4”：安防扩展功能。IO3和IO4作为电脑开关线，此开关上的两根线直接并入电脑“power”键上，即可通过面板上的按键实现电脑开关机功能。

⑧ IR:插入红外控制线，可以控制红外遥控器设备（如：投影机、AV等）。

⑨ RS232：串口扩展口，接口功能同⑫一样。

⑩ 面板、读卡器：分别通过国标网线接入相对应的设备。

⑪ USB设置：用于中控主机升级接口和电脑软件设置及控制。

⑫ 投影机控制：“TX1”接投影机串口的“RX”,“RX1”接投影机串口的”

TX”,“G”接投影机串口的“G”（TX2 RX2为扩展投影机控制用）。

⑬ 网络：BUS总线接口，连接物联模块；

⑭ OUT：视频输出口。

⑮ MIC:此接口接入用户的麦克风。

⑯ AUD：音频输入口。

⑰ AUDIO OUT：音频输出，连接功夫。

⑱ OUT：音频输出口。

4口千兆网口交换机口。

INPUT：8路HDMI信号输入口。

IR：4路红外发射扩展口，中间口G是公共脚。

USB1-3:5V1A电源线输出。

VID IN：视频输入口。

OUTPUT：8路HDMI信号输出口。

MIC:此接口接入用户的麦克风。

AWP：连接音箱时，最大音箱功率60W。

RF：2.4G无线音频传输天线用。

### 三、常见故障处理

#### 1. 按控制面板“系统开”无法开机

原因1：没有给控制系统供电，确认总电源开关是否打开；

原因2：看保险管是否因接线短路而烧掉。

#### 2. 红外学习不成功或显示成功却不能遥控

原因1：可能是比较特殊的红外遥控码，可选择“特殊码”试试；

原因2：红外遥控会受周围的环境影响，特别是受光反射的影响和有红外线

发射物体的影响。可适当调整遥控器与学习窗口的距离来试试，必要时要进、

行遮光，以防放射和外来红外光源干扰。

3. 有些设备红外遥控不灵

原因1：该设备的红外发射棒没有对准设备红外接收口，请检查红外发射棒

的粘贴位置是否移动；

原因2：该设备的红外接收容易受日光灯管等影响，请关闭设备旁的干扰源；

原因3：该设备的红外数据被人为丢失或修改，请重新进行红外学习。

##### 4. 投影机打不开（一键开机时投影机打不开）

原因1：投影机串口线RX与GND没接或红外发射头没接；

原因2：投影机232码没写或者红外指令没有学习；

原因3：232码错误或波特率不对；

原因4：在使用一键开机（开中控的时候同时打开投影机）时打不开投影机，可按以下方法操作：打开Mctrl设置软件—>设置—>中控参数设置进入—>开关机（先读取）——在开机指令最前面加两条20 29 255后写入。

- 中控与电脑连接失败

原因1：中控与电脑的通讯线没插；

原因2：中控附带光盘内的软件没有拷到电脑上；

原因3：电脑USB转串口的串口号设置不对。

免责申明：

如因不可抗力或人为不当使用等原因导致产品无法正常使用，我们将不承担任何责任。但我们将会合理地协助处理，努力降低由此给客户带来的损失。

注意：

本资料著作权属于广州力扑智能科技有限公司所有，未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译，侵权必究。

对本说明书中的印刷错误、产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期进行更新，恕不再另行通知，客户可从我们的官方网站www.lighton.com.cn

下载最新资料。

广州力扑智能科技有限公司拥有最终解释权。