# 智能多媒体控制系统

# Intelligent Multimedia Control System

MC800系列

# 用户手册

User’s Manual

第一章  前言	３

第二章 系统硬件安装	４

2-1、系统设备的接口说明	４

2-2、系统设备的连接	８

2-3、电动屏幕的连接	８

第三章  系统软件安装	９

3-1、安装视频捕捉卡及其软件	９

3-2、安装电脑控制软件设置	１０

第四章  系统通讯协议	１９

第五章  系统备份与恢复	２４

第六章  常见问题	２５

6-1. 按控制面板“系统开”无法开机	２５

6-2. 红外学习不成功或显示成功却不能遥控	２５

6-3. 有些设备红外遥控不灵	２６

6-4. 投影机切换不灵	２６

6-5. 关投影机出问题	２６

# 第一章  前言

本手册说明了您所使用的智能多媒体控制系统（IMCS）的硬件和软件的安装和功能设置。关于必要的和附加的信息也包括在内，但在不同的地方，根据不同的系统配置，一些或全部的特征描述将被提出。

如果您最近才对智能多媒体控制系统产生兴趣或仅仅是一位初次安装者，您应该阅读全文。如果您在第一次阅读后有不懂的地方，请不必担心，将这本手册放在设备旁边，边装边学。

若有任何技术问题或对产品的意见和建议，请与本公司技术服务部联系。联系方法如下：

电话：（020）33534881  61281788

传真：（020）61281788

地址：广州市中山一路 51号拓业大厦6楼

邮编：510600

E-mail：laitong@21cn.com

http：//www.lighton.com.cn

特别提醒：

1. 在使用本系统的时候，严禁在开机时对各个部件进行插拔（特别是通讯口及VGA接口，这可能会人为损坏设备）。

2. 本控制器为智能开关设计，在雷雨天气或长时间不使用时，请关闭电源总闸。

3. 本控制器内有强电模块，严禁带电自行维修。

# 第二章 系统硬件安装

### 2-1、系统设备的接口说明

#### 2-1-1、中控主机图：

#### 2-1-2、中央控制主机

中央控制主机是整个控制系统的核心，它集成了6路电源管理、8选2路视/音频切换矩阵、8路红外遥控、红外遥控自学习,4路VGA切换、全数码声音控制、可编程串行通讯等功能。6路电源管理可以通过软件设定，出厂默认：主机电源、投影机电源、功放电源、设备电源、电动屏幕控制电源。另外，视频投影输出和音频功放输出是可以异步控制的，而监视视频输出和监听音频输出是同步控制的。红外遥控学习有较强的自适应能力，当前常用的家电的红外遥控几乎都可以轻松学习。主机内置VGA分配器和选择器，实现四路VGA信号的智能切换。主机内置的全数码声音控制可单独控制主输出的音量和话筒音量及话筒混响深度，主音量和话筒音量可32级控制，话筒混响深度则可8 级控制。可连接串口控制的投影机或其他串口控制的设备，也可作为其他控制界面的接口，如AMX或快思聪的无线触摸屏等。

多媒体中央控制主机已包括了常用的各种控制功能，对于复杂的系统工程可根据需要增加开关模块、云台镜头控制模块、调光模块、可编程串行控制模块（控制其他厂家的串口控制设备）等，从而实现各种复杂控制功能。

① 系统开关和电源指示；② 红外学习窗口和指示；③ 复位按钮；④电动屏幕；⑤ 功放电源管理输出；⑥ 投影机电源管理输出；⑦有线话筒输入；⑧无线话筒输入；⑨ 数字展台/DVD; ⑩ 手提电脑VGA输入；⑾台式电脑VGA输入；⑿ VGA输出到显示器；⒀ VGA输出到投影机；⒁连接计算机串口；⒂3个RJ45控制网络连线；(16)主机电源输入；(17) 设备机电源管理输出；(18)8路视频输入；(19) 2路视频输出；(20) 8路音频输入（左右声道）；(21)2路音频输出（左右声道）；(22)8路红外遥控输出。(23)其它数字设备

如图所示，1至8路视、音频信号全部集中到多媒体中央控制主机（简称中控或主机），主机根据按键控制面板（简称面板）或电脑发来的命令切换某一路的视、音频信号进行输出。共有两组输出：一组到投影/功放，一组到监视/监听。对各外围设备的遥控是通过主机的8个红外输出口分别遥控的。电源管理根据需要和设备的特性，通过主机的继电器开、合或者延时开、合等来实现。对更多的外围环境的控制是通过扩展的控制模块来完成。而主机、模块、面板、电脑等是通过RS232串行口来通讯的。

#### 2-1-2、按键控制面板

按键控制面板是系统的一个控制界面。

按键面板采用薄膜开关设计，美观、实用、直观，具有使用寿命长（100万次以上），按键灵敏，操作方便。部分按键指令可以用户定义。有3路串口接口。

镶嵌尺寸：211L X 152W（mm）

#### 2-1-3、红外遥控头

红外遥控头其实是一个红外发射管。一般发射管粘贴在被遥控设备的红外接收窗口上，通过一对导线连接到中央控制主机的红外接口上。接头是用莲花头，中心接发射管的正极，外面接负极。

#### 2-1-4、通讯线缆

CMP/Prj,COM1，COM2，COM3/NET接口引脚定义如下：COM1和COM2一样的， 如果不是网络型中控（MC800，MC810）则，COM3/NET跟COM1一样。

|  | CMP/Prj | COM1和COM2 | COM3/NET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门磁 | 5V | 网络用1 |
| 2 | RXD | TXD | 网络用2 |
| 3 | TXD | RXD | 网络用3 |
| 4 | 电脑开 | 开键 | — |
| 5 | GND | GND | — |
| 6 | 5V | GND | 网络用6 |
| 7 | 电子锁 | 开机5V | — |
| 8 | 电脑开 | 开机5V | — |

图中为孔从中控后面看，可以发现3、4脚离的远，4、5靠的近。

通讯线缆种类有两种：一种是主机与电脑的通讯线，它一头是标准串口母（孔）头的. 另一头是八针圆口。另一种是系统内的控制网络连线，两头为网络通用的RJ45头，只要两头一样就可以了，我们出厂一般是用568B类的接法。

### 2-2、系统设备的连接

系统的设备连接是系统安装的第一步，也是系统能否正常运行的关键一步。连接控制系统时需根据具体的设备情况和使用需求进行分析和规划，并确保设备连接正确和可靠。

系统连接注意事项：

1、设备电源只有一个插口，连接影碟机、录像机、展示台、录音机、无线话筒等多个设备电源时，需用一个多功能插座。

2、电脑和手提电脑等的信号必须接到主机上，才能实现VGA信号的选择。

3、若同时采用视频监视器和视频捕捉卡进行监视，可以把视频监视输出一分二。

4、音频功放输出可一分为二连接到录音机的录音输入口，实现会议的全程录音。

5、投影机供电：输出220V，接投影机，要幕与投影机联动，投影机必须接这里；

## 2-3、电动屏幕的连接

安装时将原来的电源输入线和控制盒拆除（记住线的连接），然后连接上自己加长的线。一般采用常用的三芯电源线连接，零线到主机接电动屏幕控制的插头的中间位置，控制升和降的两个火线在两边(插座后视图为左升右降)。

电动屏幕原理及连线

# 第三章  系统软件安装

### 3-1、安装视频捕捉卡及其软件

- 打开计算机的机箱，将视频捕捉卡插到相应的插槽里，然后启动计算机，当Win98或Win2000找到新硬件后安装捕捉卡的驱动程序。对于我们提供的视频捕捉卡，程序在附带的光盘里，路径：X:\VedioDrv(X为光盘驱动器号)。

安装Direct draw X软件，软件在附带的光盘里，路径：X:\Directx(X为光盘驱动器号)。如果经安装该软件已就不用再安装了（一般WIN98内置该软件）。

### 3-2、安装电脑控制软件设置

系统许多功能可设定修改，满足各种场合和各种用户的不同需求。系统可设定的功能有开机状态、开关机流程、开关延时、投影机控制、面板按键功能等。这些功能的设置通过电脑软件来完成，需首先安装相应的电脑设置软件，连接控制主机和电脑的通讯电缆，才能进行各种功能设置。软件光盘下X:\MCtrl\ MCTRL.exe。X为光盘，把软件拷贝到电脑硬盘上，把属性只读去掉，打开软件点击设置可以实现下面的设置，设置密码为：lighton，(X为光盘驱动器号)，根据提示即可完成安装。

#### 1. 开机状态设置

开机状态主要设置的内容为控制主机开机后的初始状态，有开机后的音频、视频通道和开机后的主音量调节值等。把常用的设备和比较满意的音量值作为开机设定值，使系统开机后直接进入最合适的状态，将非常方便用户使用。

ATX电源打勾是指中控前面开关按住才开机，松开关机，不打勾为正常开关机；这样可以接门磁，实现开门开机、关门关机，此时门磁接COM2的4、6脚。以下是应用软件中“开机状态”的画面：

#### 2. 开关机流程设置

本系统提供灵活多变的开关机流程，满足各种用户的使用需求，开电模式是指第一次按“系统开”后的执行过程，模式0-4只执行电源开指令，模式5和6则执行电源开指令后，继续执行用户定义的开机指令。常用的开电模式有如下两种：

第一种：模式4；用户第一次按“系统开”后只给主机、投影机和设备供电，此时可进行无投影机的会议或教学；第二次按“系统开”则执行用户编程的指令，主要是打开投影机和放下电动屏幕等，此时可实现投影会议或教学。第二种：模式6；用户按一次“系统开”后给主机和所有设备供电，然后执行用户编程的指令，主要是打开投影机和放下电动屏幕等，此时可实现一次按键完成所有功能进入投影会议或教学。

开关机流程可以用软件控制：

#### 3. 开关延时设置

“开关供电延时”设置能设置每个电源开关延时接通或延时断开的时间。一般主机供电的关延时时长需稍微大于投影机供电的关延时时长，确保投影机电源切断后才关闭主机电源。电动屏幕的升降延时则可根据不同的屏幕进行调整，一般设置的时间大于屏幕升降所需的时间。以下为开关机供电延时设置画面：

#### 4. 投影机设置

投影机是本系统一般情况必须配备的，投影机的控制关系到自动关机和各种信号源的自动切换。对于投影机的红外控制，我们提供另外两个控制数据（该数据是不用红外学习的），通过它实现对投影机的各种控制。指令的主要说明如下：

| 地址 | 指令 | 数据 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | 129 | 若投影机非视频状态则发视频遥控码 |
| 16 | 16 | 130 | 若投影机非RGB状态则发RGB遥控码 |

数据129和130的红外控制指令实现投影信号的自动切换，它们的实现原理基本相同：控制主机分析每次通过主机对投影机发出的视频和RGB切换控制指令，从而通过设定的单双键和切换数据判断投影机当前的视频/RGB状态。当执行数据为129的该条红外指令时，若设定为双键控制投影机（投影机遥控器上视频和RGB切换是通过两个按键完成），主机发数据为2的红外指令。若设定为单键控制投影机（投影机遥控器上视频和RGB切换是通过一个按键完成），主机则判断投影机当前是否为视频状态，若非视频状态则发N条（设定的切换次数）数据为2的红外指令；若是视频状态则不发任何指令。当执行数据为130的该条红外指令时，若设定为双键控制投影机，主机发数据为3的红外指令。若设定为单键控制投影机，主机则判断投影机当前是否为RGB状态，若非RGB状态开机则发N条（设定的切换次数）数据3的红外指令；若是RGB状态则不发任何指令。这两条指令主要用于设备投影选择时，实现投影机信号的同步改变，实现切换控制的智能化。因此单键切换的投影机在红外数据2和3都必须学习同样的遥控码。

对于有些虽然双键控制信号源切换的投影机，每个按键又有多次的选择，可把它当作单键控制投影机处理，只是红外数据2和3学习不同的遥控码。

若采用232码控制投影机，在软件进入“设置”，点击“232码”，在点击“232码向导”，选择相应品牌对应型号再点击“写入”即可，该软件的设置界面如下：

另外控制主机中有投影灯的开关检测电路，当设置为自动检测投影机时，控制主机会自动检测投影灯的开关状态，从而实现电动屏幕的联动。投影灯开放屏幕，投影灯灭收屏幕。另外系统在关机状态时，控制主机也会确认投影灯是否关闭，若没有关闭则发遥控码和232码一直到投影灯关闭为止。

#### 5. 红外学习

对于投影机的红外控制指令，可通过下面的界面进行红外学习。

比如想红外学习投影机的“开”按键，则先用鼠标点击“投影机”按键，然后用鼠标点击“投影机开”按键，再点击“红外学习”这时中控前面的红外学习灯亮，提示正在学习，就可以拿遥控器对着控制主机的红外窗口按投影机的“开”键按以下（按键时间和实际使用遥控器的时间相同），过一会如果红外灯灭表示学习成功。如果是学习成功，会显示“学习成功”字样；学习不成功，会显示“学习失败”字样；如果通讯不成功或长时间收不到控制主机的应答，就会显示“通讯超时”字样。设备如果学习成功后不能遥控，可以尝试用“特殊码”方式来进行学习。

此外，对于普通48键大面板，也可以通过面板红外学习，具体面板学习可以查看面板功能。

#### 6. 按键面板设置

下面是设置按键面板的窗口：

按键面板是系统控制最直接的一种方式，本系统的按键面板采用直观的48键（47键液晶面板）薄膜开关设计，有上百万次的使用寿命。由于按键个数和含义基本固定，对于面板的修改则相应较少，一般只能修改相应按键的指令码。

通过以上界面可设置：

- 板是否在按键时发出声音，选中表示按键时有声音。

- 是否可切换监视，若选中则可切换监视，此时当设备选择时，首先切换监视，第二次按键才投影输出。

- 择设备切换的指令组，设备切换的指令组有三组：第一组和第二组是出厂设置内定，第三组为用户自由设置。第一组和第二组不同的是：第一组设备切换到视频设备时，同时关闭输出到投影机的RGB信号，切换到电脑或手提电脑时，同时把视频切换到视频7或视频8；第二组设备切换到视频设备时不关闭输出到投影机的RGB信号，切换到电脑或手提电脑时，视频信号不进行切换。第一组为常用设置，第二组主要用在需要两种同时到投影机的应用（如画中画功能）。

- 选择环境控制的指令组，有两种选择：出厂默认和用户设置。

- 选择投影机的指令组，同样有两种选择：出厂默认和用户设置。

如下的窗口，则是设置面板上的有些按键是单键还是双键，双键时第一次按的指令或遥控码和第二次按的指令或遥控码不同。

下面是设备切换指令组设置为用户定义时的指令输入窗口：

以上的面板设置和其他一些设置也可通过按键面板来完成设置，只有48键按键面板提供的设置，功能如下表：

# 第四章  系统通讯协议

智能多媒体控制系统各模块之间是通过串行口进行通讯的。暂定波特率为2400、数据位为8、1位停止位、无校验位。通讯协议指令模式如下：

起始位+源器件地址+目的器件地址+操作指令+操作数据+校验码+结束位；

其中：起始位为：254（0FEH）；      结束位为：255（0FFH）；

校验位为：（源器件地址+目的器件地址+操作指令+操作数据）mod 256。

注：在软件中，起始位、源器件地址位、校验位、结束位都在软件里自动加上，不需要用户输入。

发送数据指令格式：

1、器件地址：

00：广播地址；

01：计算机；

02：控制面板；

03：遥控收发器；

04：其他控制网络协议转换器(主机内，内部协议转换)；

16：红外遥控模块(主机内，八路遥控）；

17：视频切换模块(主机内，八选二）；

18：音频切换模块(主机内，八选二）；

19：VGA切换模块(主机内，二选一)；

20: 开关模块(主机内，控制6个继电器)；

21：调音控制模块(主机内，控制音量、混响深度等)；

22：编程串口控制模块 (主机内，串口控制投影机等)；

以上地址可另行设置，实现对多台主机和模块的控制，从而适应大型系统的控制，最多可控制的设备为255个。

2、操作指令：

遥控类：

16: 从红外输出0发遥控码(缺省为投影)；

17: 从红外输出1发遥控码(缺省为影碟)；

18: 从红外输出2发遥控码(缺省为录像)；

19: 从红外输出3发遥控码(缺省为展示台)；

20: 从红外输出4发遥控码(缺省为录音机)；

21: 从红外输出5发遥控码(缺省为外接AV)；

22: 从红外输出6发遥控码(缺省为窗帘1)；

23: 从红外输出7发遥控码(缺省为窗帘2/功放)；

切换类：

48: 视频切换；      50: 音频切换；      52: VGA切换；

开关类：

64: 继电器闭合；    65: 继电器断开；

66: 继电器前闭，后开（电动幕上）；

67: 继电器前开，后闭（电动幕下）；

80: 继电器延时后闭合；   81: 继电器延时后断开；

调音类：

96: 设置声音音量（直接置数,如数据5表示当前音量设为5）；

98: 声音音量加（当前音量值加上所设数据）；

99: 声音音量减（当前音量值减去所设数据）；

100: 设置话筒音量（直接置数,如数据5表示当前话筒音量设为5）；

102: 话筒音量加（当前话筒音量值加上所设数据）；

103: 话筒音量减（当前音话筒量值减去所设数据）；

104: 设置混响深度（直接置数,如数据5表示当前混响深度设为5）；

106: 混响深度加（当前混响深度值加上所设数据）；

107: 混响深度减（当前混响深度值减去所设数据）；

3、操作数据：

遥控类：值为0-127，为遥控码所存放的地址，原则上只要不重复可在0-127范围内任选，但按键控制面板系统已定义了默认值，应避免冲突。

投影机默认红外数据：

| 按键 | 开 | 关 | 视频 | RGB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

影碟机默认红外数据：

| 按键 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 按键 | 7 | 8 | 9 | -/-- | F | 曲- | 曲+ |
| 数据 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 按键 | 电源 | 出仓 | 停止 | 播放 | 暂停 | 快退 | 快进 |
| 数据 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

录像机默认红外数据：

| 按键 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 按键 | 7 | 8 | 9 | -/-- | F | 频- | 频+ |
| 数据 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 按键 | 电源 | 出盒 | 停止 | 播放 | 暂停 | 倒带 | 进带 |
| 数据 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

展示台默认红外数据：

| 按键 | 电源 | 出盒 | 停止 | 播暂 | 播暂 | 后退 | 前进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含义 | 电源 | 主灯 | 背灯 | 自焦 |  | 远 | 近 |
| 数据 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 按键 | 前跳 | 后跳 |  |  |  |  |  |
| 含义 | 小 | 大 |  |  |  |  |  |
| 数据 | 61 | 62 |  |  |  |  |  |

录音机默认红外数据：

| 按键 | 电源 | 换带 | 停止 | 播放 | 暂停 | 倒带 | 进带 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 按键 | F(录音) |  |  |  |  |  |
| 数据 | 77 |  |  |  |  |  |

外接AV默认红外数据：

| 按键 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 按键 | 7 | 8 | 9 | -/-- | F | - | + |
| 数据 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 按键 | 电源 | 出仓 | 停止 | 播放 | 暂停 | 快退 | 快进 |
| 数据 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

功放默认红外数据：

| 按键 |  | 音- | 音+ | 话- | 话+ | 混- | 混+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |

电动窗帘默认红外数据：

| 按键 | 窗帘1电源 | 窗帘1开 | 窗帘1关 | 窗帘1停 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 按键 | 窗帘2电源 | 窗帘2开 | 窗帘2关 | 窗帘2停 |
| 数据 | 114 | 115 | 116 | 117 |

切换类：数据（8位二进制）的高四位为输出端口，低四位为输入数据端口。视频输入1默认为影碟机、视频输入2默认为录像机、视频输入3默认为展示台、视频输入5默认为外接AV。音频输入1默认为影碟机、音频输入2默认为录像机、音频输入3默认为展示台、音频输入0默认为卡座、音频输入5默认为外接AV。

| 输入 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投影 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 监视 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

开关类：继电器闭合和断开指令对应的数据为继电器编号。连动继电器的控制数据为：数据（8位二进制）的高四位为前继电器编号，低四位为后继电器编号。主机内继电器缺省：0为中控和面板、1为投影机、2为音像设备供电控制、3为功放、4-5为电动屏幕控制。

例如

| 完整指令（十进制） | 地址 | 指令 | 数据x | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 01 16 16 x aa 255 | 16 | 16 | 0-3 | 从投影红外控制口发射0-3红外码 |
| 254 01 16 16 129 aa 255 | 16 | 16 | 129 | 若投影机非视频状态则发视频遥控码 |
| 254 01 16 16 130 aa 255 | 16 | 16 | 130 | 若投影机非RGB状态则发RGB遥控码 |
| 254 01 16 198 x aa 255 | 16 | 198 | 0-15 | 发送设备的232控制码 |
| 254 01 17 48 x aa 255 | 17 | 48 | 0-3 | 切换普通视频 |
| 254 01 18 50 x aa 255 | 18 | 50 | 0-3 | 切换音频，默认2电脑3笔记本 |
| 254 01 19 52 x aa 255 | 19 | 52 | 0-3 | 切换VGA，0为DVD |
| 254 01 20 66 69 aa 255 | 20 | 66 | 69 | 电动屏幕上 |
| 254 01 20 67 69 aa 255 | 20 | 67 | 69 | 电动屏幕下 |
| 254 01 21 108 0 aa 255 | 21 | 108 | 0 | 静音 |
| 254 01 21 108 1 aa 255 | 21 | 108 | 1 | 取消静音 |
| 254 01 21 98 x aa 255 | 21 | 98 | x | 当前音量加x |
| 254 01 21 99 x aa 255 | 21 | 99 | x | 当前音量减x |

X 操作数据，aa校验位=（原地址+目的地址+指令+数据）mod 256

# 第五章  系统备份与恢复

控制系统有许多可擦写存储器，存储系统的许多设置和红外码学习的数据。系统提供一个数据备份和恢复的软件，当系统设置被修改或破坏时可以快速恢复。该软件在安装光盘的TOOLS子目录下，程序名为：Backup.exe。把该软件拷贝到控制系统的软件子目录下，注意，先要打开写保护才可以恢复数据，可以先打开Mctrl取掉写保护，运行后出现如下界面：

在主菜单下有“通讯口”菜单，执行“参数”子菜单，设置计算机和控制主机的通讯口等；然后执行“开始” 子菜单，这时菜单上许多图标变亮了，表示通讯口打开成功。若通讯口打开不成功，则查看是否有其他软件正在运行（如多媒体控制软件）或通讯口是否有故障。	 运行“数据备份”下的“备份红外数据”则可备份主机上的所有红外数据，“恢复红外数据”则可把备份到磁盘上的所有红外数据恢复到控制主机。“备份系统设置”则可备份主机上的所有设置数据，“恢复系统设置”则可把备份到磁盘上的所有红外数据恢复到控制主机。

# 第六章  常见问题

### 6-1. 按控制面板“系统开”无法开机

原因1：没有给控制系统供电，确认总电源开关是否打开；

原因2：控制面板和主机的网线没有接好，请检查面板和主机连线是否接好、连对；

原因3：看中控是否有电输入，看保险管是否烧掉，保险管在中控电源输入口下（有图标提示），把输入电源线拔下，可以取出保险，内有一备用保险。

### 6-2. 红外学习不成功或显示成功却不能遥控

原因1：可能是比较特殊的红外遥控码。可选择“特殊码”试试；

原因2：红外遥控会受周围的环境影响，特别是受光反射的影响和有红外线发射物体的影响。可适当调整遥控器与学习窗口的距离来试试，必要时要进行遮光，以防放射和外来红外光源干扰。

### 6-3. 有些设备红外遥控不灵

原因1：该设备的红外发射棒没有对准设备红外接收口，请检查红外发射棒的粘贴位置是否移动；

原因2：该设备的红外接收容易受日光灯管等影响（此时用设备的遥控器也不灵），请关闭设备旁的干扰源；

原因3：该设备的红外数据被人为丢失或修改，请重新进行红外学习。

### 6-4. 投影机切换不灵

线没有接好，或者有短路的，若线没有问题可能是下面的问题：

原因1：面板切换定义、投影机数据不对，或者选择指令组不对；

原因2：红外控的红外码不对或者投影机单双键次数不对；

原因3：232控的232码不对或者的波特率不对。

### 6-5. 关投影机出问题

若关机投影机关不了，可能是投影机的供电口没有接到中控投影机电源口；

若投影机关的时候，电动幕一上一下，最后中控关了，幕可以正常上去，则可能是电位器位置没有调到合适的位置；如果一直调不到合适的位置，则可以用设置“投影机”选项使投影机和电动幕连动项，再选择你的投影机控制方式，再点“确定”就可以，这是通过面板指令给中控发指令连动，操作时必须面板连好开机。其界面如下：

# Text boxes

接发射管正极

红外发射管