SC60微型智能多媒体控制系统

Intelligent Multimedia Control System

（适用于SC60系列机型）

用户手册

User’s Manual

**请在安装使用前认真阅读本说明书**

尊敬的用户：

感谢您选购我们生产的SC60系列多媒体中央控制器。该产品具有外观设计小巧；使用简单方便；功能强大；扩展能力极强；可编程232口最多可同时控制三个不同厂家的投影机或两个不同矩阵；投影机控制、投影幕升降控制等等多种实用功能。为了您能安全地使用本设备，发挥其最大的功能，强烈建议在安装使用前先仔细阅读本说明书。若有任何技术问题或对产品的意见和建议，请与本公司技术服务部联系。联系方法如下：

电话：（020）33534881  61281788

传真：（020）61281788

地址：广州市中山一路 51号拓业大厦6楼

邮编：510600

E-mail：laitong@21cn.com

http：//www.lighton.com.cn

特别提醒：

1. 在使用本系统的时候，严禁在开机时对各个部件进行插拔。

目  录

一 、系统简介	3

二 、系统的主要特点	4

三、SC60技术指标	5

四、接线说明	5

五 、相关设置	7

1．投影机232码的设置	7

2．投影机红外码的学习	8

3．延时设置	9

4．系统协议	10

## 一 、系统简介

SC60微型中央控制器是专为多媒体课室设计的一套控制系统。它具有安装方便、操作简易、高度的稳定可靠、故障率低等特点。在功能上作了更进一步的简化，在信号切换上依靠投影机本身所带端口，主要应用在一些控制功能要求简单的多媒体教室建设中。

微型中央控制器集成了一路红外线遥控模块、一路232控制模块、VGA和音频切换控制接口和三路电源管理模块；电源模块能控制设备电源的开/关和电动屏幕的升/降。通过一路红外线遥控模块可以控制投影机、录像机等设备，一路232控制模块可232码控制投影机。

## 二 、系统的主要特点

  - 串口或红外控制投影机。

系统具备一路可编程232串口控制接口和一路红外控制接口，可以用232码或红外码控制投影机，控制电视接收盒的电视频道加减。

  - 红外自学习

红外遥控模块具有红外码学习功能，能学习所有的红外遥控设备。

  - 智能延时开关

当操作人员按下“系统开”按键，系统会自动打开系统电源和设备电源，自动放下电动屏幕，这时系统就可以使用。当操作人员按下“系统关”按键，系统会自动关闭投影机、自动收起电动屏幕，延时数分钟后关闭设备电源。

  - “一指通”

SC60将按键减少到只有14个，使用户的操作进一步的简化，操作设备就像操作傻瓜相机一样简单。

  - “开门即用，关门即走”

SC60具备门开关探测功能（配合讲台上的门磁使用）。当使用设备时，只需打开柜门，系统会自动打开系统和给投影机供电，操作人员无需按 “系统开”键。使用完毕后，不需要按“系统关”键，只需关上柜门即可离去。

  - 主机可墙身安装或镶嵌桌面安装

## 三、SC60技术指标

1、IR接口：中心频率自适应；

2、RS232：单向RS232控制输出，波特率（600-115200）、检验方式（无校验、奇校验、偶校验）、数据位（5、6、7、8位）；

3、开关可控AC220V电源输出通道，AC220V/7A（用于投影机设备等供电）；

4、可控单刀双掷开关，工业标准接线端，AC220V/7A或DC30V/16A（用于电动屏幕控制）；

5、数字I/O 工业标准接线端，TTL电平标准；

6、工作电源 ：AC220V±20%，50Hz；

7、功耗：3W；

8、机器尺寸14*10*4 CM ；

9、重量：0.5KG；

10、存放温湿度 -25~50℃/5%~85%；

11、工作温湿度 0~40℃/10%~80%。

## 四、接线说明

红外： 红外学习时状态灯会亮，用要学的遥控器对准此处发红外码，学习完成灯灭；

图4－1

图4－2

SC60的示意图中M为电动幕，220V为电动幕电的输入。

图4－3 RJ45的示意图，有弹片一面在朝下方

COM1，COM2：RJ45标准网线接口 。1---VGA切换1脚，2---VGA切换2脚，3---232发送端，接到投影机232码的接收端, 4---接红外线，5，6---地，7--+12V电源输入，注意：请对照示意图中的引脚的顺序。其中+12V电源通过一个变压器得到,从外界电源（标配有一个变压器）给中控供电；

电脑控制：接电脑的通讯口，用一条通讯线和电脑的通讯口相连，实现和SC60和电脑的串行通讯。通讯线的一头为9孔的串口头，一头为普通的立体声接头；

电源管理模块：“设备”为给其它设备（电脑等）供电，“零”为所有零线接入点，“上”接电动幕的上，“下”接电动幕的下，其中的“入”为外界220V电源的输入；

注意：此机本身不提供220V电，一定要外接220V才能有220V的电输出。

音频输出：音频输出到外部设备，如功放等；

音频输人：RJ45标准网线接口（1，2—AV左右声道输入，3—地，4，5—电脑左右声道输入，6—地，7，8—笔记本左右声道输入）。

## 五 、相关设置

### 1．投影机232码的设置

打开“多媒体中央控制系统”软件，点击“设置”， 输入口令lighton进入“设置向导”，在选项卡中选择“232码”部分，点击“232码向导\选择品牌投影机”,选好型号，点击“写入”,写入完成后，可以点“读取”,看232码是否写入成功。

图5－1

### 2．投影机红外码的学习

运行软件进入控制界面，点“设置”，输入口令，点“红外学习”，到如下图，点相应的按钮，再点下面的红外学习，提示正在学习，中控的状态灯会亮，这时就可以拿遥控器对着控制主机的红外窗口按相应的按键。如果学习成功，会显示学习成功，状态灯灭；如果学习不成功，会显示学习失败，状态灯不灭；如果通讯不成功或长时间未按下遥控器键，就会显示通讯超时。

图5－2

### 3．延时设置

运行软件后可看到控制界面，点设置输入口令，此时可见到开关机供电延时设置，其中0路为设备供电的延时，1路为电动投影幕的上的延时，2路为电动投影幕的下的延时。后面的不可以设置。

在开关延时设置时，可以同时见到开关机的设置，其中开机指令是中控打开之后自动执行的程序，如填入 16 16 0  /  16 198 0 则可以在打开中控的时打开投影机。

### 4．系统协议

智能多媒体控制系统各模块之间是通过串行口进行通讯的。波特率为2400、8数据位、1位停止位、无校验位、1位停止位，通信协议采用类Barco的通信协议，即：

起始位+源地址+目的地址+指令+数据+校验码+结束位；

校验位为：（源地址+目的地址+指令+数据）mod 256；

接收确认格式(所有指令的接收都有确认)；

源器件地址：自己的地址；

目的器件地址：返回发送指令的器件地址；

注：在软件中，起始位、源地址、校验位、结束位都在软件自动加上，不需要用户输入。

表5－1：

| 完整指令（十进制） | 地址 | 指令 | 数据x | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 01 16 16 x aa 255 | 16 | 16 | 0-3 | 从红外控制口0-3发射红外码 |
| 254 01 16 16 129 aa 255 | 16 | 16 | 129 | 若投影机非视频状态则发视频遥控码 |
| 254 01 16 16 130 aa 255 | 16 | 16 | 130 | 若投影机非RGB状态则发RGB遥控码 |
| 254 01 16 198 x aa 255 | 16 | 198 | 0-15 | 发送设备的232控制码 |
| 254 01 17 48 x aa 255 | 17 | 48 | 0-1 | 切换普通视频 |
| 254 01 18 50 x aa 255 | 18 | 50 | 0-3 | 切换音频，默认2电脑3笔记本 |
| 254 01 20 66 69 aa 255 | 20 | 66 | 69 | 电动屏幕上 |
| 254 01 20 67 69 aa 255 | 20 | 67 | 69 | 电动屏幕下 |
| 254 01 21 108 0 aa 255 | 21 | 108 | 0 | 静音 |
| 254 01 21 108 1 aa 255 | 21 | 108 | 1 | 取消静音 |
| 254 01 21 98 x aa 255 | 21 | 98 | x | 当前音量加x |
| 254 01 21 99 x aa 255 | 21 | 99 | x | 当前音量减x |

X 操作数据，aa校验位=（原地址+目的地址+指令+数据）mod 256