| 品牌 | 型号 | 串口码 |
| --- | --- | --- |
| 晨星 | CX66 波特率:19200 | 开机: be ef 02 06 00 ab ca 92 00 00 00 00 00 关机: be ef 04 07 00 f0 29 01 20 00 cc cc cc cc AV: be ef 03 19 00 24 50 01 b5 02 cc cc 00 00 00 00 01 00 00 00 cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc VGA: be ef 03 19 00 b4 91 01 b5 02 cc cc 00 00 00 00 00 00 00 00 cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc |
| 3T | 波特率:9600 | 开: 04 44 FB BB 10 01 17 FE E8 关: 04 44 FB BB 11 01 17 FE E8 VGA: 04 44 FB BB 12 01 17 FE E8 AV: 04 44 FB BB 13 01 17 FE E8 |
| 飞利普 DB9： RD：2 TD：3 GND：5 | 1241PXG20 波特率：9600 | 开机： 50 4F 57 52 20 20 20 31 0D 关机： 50 4F 57 52 20 20 20 30 0D 视频： 49 56 45 44 20 20 20 31 0D VGA1 49 52 47 42 20 20 20 31 0D VGA2 49 52 47 42 20 20 20 32 0D |
| NEC DIN-8P RD：1 GND：4 TD：7 | 440 波特率38400 VT650 波特率：19200 LT220+/240+/260+ 波特率 38400或9600 MT860/1060/1065 波特率：38400 VT675+/VT670+/VT470+/VT47+ | 开机：02 00 00 00 00 02 关机：02 01 00 00 00 03 RGB：02 03 00 00 02 01 01 09 RGB2: 02 03 00 00 02 01 02 0A1 视频：02 03 00 00 02 01 06 0E S-视频：02 03 00 00 02 01 0B 13 NEC LT220这型投影机开机要发两次码，一次待机一次开启 |
| EPSON 爱普生 DB9： RD：2 GND：5 TD：3 5600和7700的投影机的6脚要接高电平 波特率：9600 | 810/600/800/820/73/53/811 波特率：9600 | 开机： 50 57 52 20 4F 4E 0D 关机： 50 57 52 20 4F 46 0D RGB1: 53 4F 55 52 43 45 20 31 31 0D 视1： 53 4F 55 52 43 45 20 34 31 0D |
|  | 5600/7600/ 5300/7350/ 7250 5550 | 开机：1B 07 01 00 03 01 F4 关机：1B 07 01 00 03 00 F5 VGA1：1B 07 01 01 00 10 EF VGA2：1B 07 01 01 00 11 E8 S-VIDEO：1B 07 01 01 00 22 D7 VIDEO：1B 07 01 01 00 21 D7 |
|  | 7700 | 开机：1d 00 09 01 01 00 03 01 f1 关机：1d 00 09 01 01 00 03 00 f2 视频：1d 00 09 01 01 01 00 21 d3 S视频:1d 00 09 01 01 01 00 22 d2 VAG1: 1d 00 09 01 01 01 00 10 e4 BNC_RGB: 1d 00 09 01 01 01 00 30 c4 BNC_YcrCb: 1d 00 09 01 01 01 00 40 b4 DVI: 1d 00 09 01 01 01 00 50 a4 |
| 宝施马 PROXIMA | 8000 波特率： 9600 | 开机： 50 57 52 3B 31 0D 关机： 50 57 52 3B 30 0D VGA1：53 52 43 3B 30 0D 视频： 53 52 43 3B 32 0D |
| 宝施马 PROXIMA | 9240 9260 波特率： 19200 | 开机：43 30 30 0D 关机：43 30 31 0D VGA1：43 30 35 0D 视频：43 30 37 0D |
| ASK DIN-8P RD：6 TD：4 GND：8 | C300 波特率： 9600也好象是19200 | 开机：50 57 52 3B 31 0D 关机：50 57 52 3B 30 0D VGA1：53 52 43 3B 30 0D 视频：53 52 43 3B 31 0D 好象与富可视的相同 |
|  | A8+/A9+/A10+ 波特率： 1200 数据位：7 |  |
| ASK DIN-8P RD：6 TD：4 GND：8 | C90/C100 C85/C95/C105 波特率： 9600 | 开机：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 01 00 01 00 关机：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 01 00 00 00 VGA1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 00 00 DVI1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 01 00 S1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 02 00 V1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 03 00 VGA2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 04 00 DVI2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 05 00 S2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 06 00 V2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 07 00 |
| PROXIMA 宝施马 DIN-8P RD：6 TD：4 GND：8 波特率： 9600 | 5150/5155/ 6150/6155/ 6100 |  |
| 日立 DB15 公头 RD：13 TD：14 GND：10 | TECNICAL 波特率： 19200 2010 | 开机：BE EF 03 06 00 BA D2 01 00 00 60 01 00 关机：BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00 RGB1：BE EF 03 06 00 FE D2 01 00 00 20 00 00 RGB2：BE EF 03 06 00 3E D0 01 00 00 20 04 00 视频：BE EF 03 06 00 6E D3 01 00 00 20 01 00 S-VIDEO：BE EF 03 06 00 9E D3 01 00 00 20 02 00 DVI：BE EF 03 06 00 0E D2 01 00 00 20 03 00 |
| 3M DB15 公头 RD：13 TD：14 GND：10 | 8775/8675/8647 波特率： 19200 |  |
| ITACI | CP-X2080 |  |
| 优派 | 1065/750 波特率： 19200 |  |
| 松下 DB9： RD：3 TD：2 GND：5 | S91/S92/PP-U1X88 9600bps | 开机：02 50 4F 4E 03 关机：02 50 4F 46 03 视频：02 49 49 53 3A 56 49 44 03 S视频：02 49 49 53 3A 53 56 44 03 RGB1：02 49 49 53 3A 52 47 31 03 RGB2：02 49 49 53 3A 52 47 32 03 |
| 东芝 DIN-8P RD：1 TD：7 GND：4 | 380型/410 S40/S70 9600bps | 开机：02 50 4F 4E 03 关机：02 50 4F 46 03 （有确认信息） 关机：02 50 53 44 03 （没有确认信息） VGA1：02 49 4E 31 03 VGA2：02 49 4E 32 03 视频：02 49 4E 33 03 S-VIDEO：02 49 4E 34 03 CAMERA：02 49 4E 36 03 |
| 三洋 DIN-8P RD：1 GND：4 | SU35 XU358U 波特率： 19200 波特率： 19200 SU2000 SU2500 用计算机时C06 C05是DVI数字接口 | 开机：43 30 30 0D 关机：43 30 31 0D 关机：43 30 32 0D有确认信息 RGB1： 43 30 35 0D RGB2： 43 30 36 0D VIDEO：43 30 37 0D SLOT3 SELECT： 43 30 37 0D SLOT4 SELECT： 43 30 38 0D |
| 佳能 CONON LV-7345 |  |  |
| 爱其 DIN-8P RD：1 GND：4 | XNB3W X984 MB3W 波特率： 19200 |  |
| Sony PX32 | 38400bps 偶校验 | poweron: A5 01 00 01 00 01 03 00 01 00 01 17 00 80 08 00 06 40 54 2E 00 00 00 A1 5A powerOFF: A5 01 00 01 00 01 03 00 01 00 01 17 00 80 08 00 06 40 54 2F 00 00 00 A0 5A INPUTA(computer) : A5 01 00 01 00 01 03 00 01 00 01 17 00 80 08 00 06 40 54 2B 00 00 00 A4 5A VIDEO : A5 01 00 01 00 01 03 00 01 00 01 17 00 80 08 00 06 40 54 2A 00 00 00 A5 5A |
| Sony PX11 PX35 | 38400bps 偶校验 | 开机：A9 17 2E 00 00 00 3F 9A 关机：A9 17 2F 00 00 00 3F 9A VGA1：A9 17 2B 00 00 00 3F 9A VGA2：A9 17 2C 00 00 00 3F 9A 视频：A9 17 2A 00 00 00 3F 9A |
| MIMITSUBI (三菱) S50U S200U | 9600bps DIN-8P RD：1 TD：7 GND：4 | 开机：30 30 21 0D 关机：30 30 22 0D VGA1：30 30 5F 72 31 0D 视频：30 30 5F 76 31 0D |
| SAPR DB9： RD：2 GND：5 TD：3 | C30 (夏普) 9600bps PG-AN2080 9600bps AN20 9600bps | 开机：50 4F 57 52 20 20 20 31 0D 关机：50 4F 57 52 20 20 20 30 0D VGA1：49 52 47 42 20 20 20 31 0D 视频：49 56 3B 44 20 20 20 31 0D |
|  |  | 开机：50 4F 57 52 20 20 20 31 0D 关机：50 4F 57 52 20 20 20 30 0D VGA1：49 52 47 42 20 20 20 31 0D 视频：49 56 44 45 20 20 20 32 0D |
|  |  | 开机：50 4F 57 52 20 20 20 31 0D 关机：50 4F 57 52 20 20 20 30 0D VGA1：49 52 47 42 20 20 20 31 0D 视频：49 56 3B 44 20 20 20 32 0D |
| 普乐士(PLUS) U2 850W U5-122(19200/115200) | 19200 bps DB9： RD：3 GND：5 TD：2 | 开机： 23 50 31 0D 关机：23 50 30 0D VGA1：23 53 52 0D 视频：23 53 56 0D |
| 普乐士(PLUS) U5 262 | 115200 bps | 开机： BE EF 02 06 00 79 C0 E0 00 00 00 00 00 关机：BE EF 02 06 00 A8 C1 E1 00 00 00 00 00 VGA1： BE EF 02 06 00 0D C4 D4 00 00 00 00 00 视频： BE EF 02 06 00 DC C5 D5 00 00 00 00 00 |
| 明 基 (X550) DIN-8P RD：7 TD：3 GND：外壳 | 19200 bps | 开机： BE EF 02 04 00 57 48 01 00 01 00 关机：BE EF 02 04 00 A7 48 01 00 02 00 VGA1： BE EF 03 06 00 40 D2 01 00 07 00 00 00 视频：BE EF 03 06 00 D0 D3 01 00 07 00 01 00 S-视频： BE EF 03 06 00 20 D3 01 00 07 00 02 00 |
| 明 基 DX655 PB8 LG RT-JT40 DB9： | 19200 bps DIN-8P RD：7 TD：3 GND：外壳或4 | 开机： BE EF 02 06 00 13 CE AA 00 00 00 00 00 关机： BE EF 02 06 00 13 CE AA 00 00 00 00 00 VGA1： BE EF 02 06 00 C4 C8 8D 00 00 00 00 00 视频： BE EF 02 06 00 C4 C8 8D 00 00 00 00 00 S-视频： BE EF 02 06 00 C4 C8 8D 00 00 00 00 00 |
| LG RD-JT52 明 基 (7225) DIN-8P RD：1 TD：7 GND：4 | 19200 bps | 开机： BE EF 02 06 00 83 CC BA 00 00 00 00 00 关机： BE EF 02 06 00 31 C1 E8 00 00 00 00 00 VGA1： BE EF 03 19 00 C8 4B 01 0D 02 CC CC 00 00 00 00 00 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 视频： BE EF 03 19 00 9B 88 01 0D 02 CC CC 00 00 00 00 05 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| 丽讯 | 6202A 9600bps | 开机：7e 50 4e 0d 关机：7e 50 46 0d VGA：7e 53 52 0d 开机：7e 53 56 0d |
| 拍得丽 PJ-X711 DIN-P RD：3 TD：2 GND：外壳 | 19200 bps | 开机： BE EF 02 06 00 15 D8 4C 00 00 00 00 00 关机： BE EF 02 06 00 15 D8 4C 00 00 00 00 00 VGA1： BE EF 03 19 00 19 29 01 47 02 CC CC 00 00 00 00 00 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 视频： BE EF 03 19 00 78 A8 01 47 02 CC CC 00 00 00 00 02 00 00 00 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC |
| OPTOMA 奥图码 EP-756 757 | 9600 bps DIN-3P RD：3 TD：1 GND：2 从左向右看 | 开机： 4F 4B 4F 4B 4F 4B 4F 4B 4F 4B 0D 关机： 2A 20 30 20 49 52 20 30 30 32 0D RGB1：2A 20 30 20 49 52 20 30 31 35 0D VIDEO：2A 20 30 20 49 52 20 30 31 39 0D |
| OPTOMA 奥图码 DIN-3P RD：3 TD：1 GND：2 | EP-755 753 750 55 57600bps | 开机：2A 20 30 20 49 52 20 30 30 31或 4F 4B 4F 4B 4F 4B 4F 4B 4F 4B 关机：2A 20 30 20 49 52 20 30 30 32 RGB1： 2A 20 30 20 49 52 20 30 31 35 VIDEO： 2A 20 30 20 49 52 20 30 31 39 |
| 富士通 A211 DIN-8P RD： TD： GND： | ASCLL码 9600bps | 开：21 50 40 47 0D 21 50 40 4D 30 31 0D21 50 40 51 0D 关：21 50 40 47 0D21 50 40 4D 30 32 0D 21 50 40 51 0D RGB: 21 50 40 47 0D21 50 40 4D 30 33 0D 21 50 40 51 0D 视频: 21 50 40 47 0D21 50 40 4D 30 35 0D 21 50 40 51 0D 波特率：19200 开：49 50 40 47 0D 49 50 52 4D 30 31 0D 49 50 40 51 0D 关：49 50 40 47 0D 49 50 52 4D 30 32 0D49 50 40 51 0D RGB1：49 50 40 47 0D 49 50 52 4D 30 33 0D49 50 40 51 0D VIDEO：49 50 40 47 0D 49 50 52 4D 30 350D49 50 40 51 0D 注意：以上两个选一个，不知道哪个正确 |
| PANASONIC | S91 9600bps | 开机：02 50 4F 4E 03 关机：02 50 4F 46 03 RGB1： 02 49 49 53 3A 52 47 31 03 RGB2： 02 49 49 53 3A 52 47 32 03 VIDEO： 02 49 49 53 3A 56 49 44 03 S-VIDEO：02 49 49 53 3A 53 56 44 03 |

| 明基： | 波特率：19200 7脚为信号接收 外壳接地3为发射 （TD—3 RD—7 GND—外壳） | POWER：BE EF 02 06 00 13 CE AA 00 00 00 00 00 INPUT SELECT：BE EF 02 06 00 C4 C8 8D 00 00 00 00 00 ZOOM＋：BE EF 02 06 00 AD CD B4 00 00 00 00 00 ZOOM－：BE EF 02 06 00 7C CC B5 00 00 00 00 00 |
| --- | --- | --- |
| MIMITSUBI (三菱) | S50U S200U 波特率：9600 DIN-8P RT—1 TD—7 GND—4 | 开机：30,30,21,0D 关机：30,30,22,0D VGA1：30,30,5F,72,31,0D 视频：30,30,5F,76,31,0D |
| INFOCUS 富可视 | 波特率：9600 | POWER ON 28 50 57 52 31 29 POWER OFF 28 50 57 52 30 29 STANDBY ON 28 53 54 42 31 29 STANDBY OFF 28 53 54 42 30 29 SOURCE1 28 53 52 43 30 29 SOURCE2 28 53 52 43 31 29 SOURCE3 28 53 52 43 32 29 SOURCE4 28 53 52 43 33 29 SOURCE5 28 53 52 43 34 29 SOURCE6 28 53 52 43 35 29 如果不行，可以试一下在各代码后再加结束码: 0D 再不行，试一下先把各代码的28和29去掉，再加结束码: 0D |
| 品牌：FUJITSU LPF-B2xx | BAUD: 19200 N 8 1 | POWER ON 21 50 51 4D 00 01 0D POWER OFF 21 50 51 4D 00 02 0D VIDEO 21 50 51 4D 05 79 0D RGB1 21 50 51 4D 78 08 0D RGB2 21 50 51 4D 78 09 0D |
| 品牌：SigtMax |  | POWER ON 55 20 50 20 3e 0D power off 55 20 50 20 36 0D VIDEO 55 20 53 20 33 0D computer 55 20 53 20 3f 0D |
| ITAC I CP- X3000/CP-X430 | 19200 8 N 1 | POWER ON: BE EF 03 06 00 BA D2 01 00 00 60 01 00 POWER OFF: BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00 RGB1: BE EF 03 06 00 FE D2 01 00 00 20 00 00 RGB2: BE EF 03 06 00 3E D0 01 00 00 20 04 00 DIGITAL:BE EF 03 06 00 0E D2 01 00 00 20 03 00 VIDEO:BE EF 03 06 00 6E D3 01 00 00 20 01 00 SVIDEO: BE EF 03 06 00 9E D3 01 00 00 20 02 00 COMPONENT: BE EF 03 06 00 AE D1 01 00 00 20 00 00 |
| INFOCUS | 9600 N 8 1 | POWER ON 28 50 57 52 31 29 POWER OFF 28 50 57 52 30 29 STANDBY ON 28 53 54 42 31 29 STANDBY OFF 28 53 54 42 30 29 SOURCE1 28 53 52 43 30 29 SOURCE2 28 53 52 43 31 29 SOURCE3 28 53 52 43 32 29 SOURCE4 28 53 52 43 33 29 SOURCE5 28 53 52 43 34 29 SOURCE6 28 53 52 43 35 29 如果不行，可以试一下在各代码后再加结束码: 0D 再不行，试一下先把各代码的28和29去掉，再加结束码: 0D |
| 飞利普 | DB9： RD：2 TD：3 GND：5 1241PXG20波特率：9600 | 开机：50 4F 57 52 20 20 20 31 0D 关机：50 4F 57 52 20 20 20 30 0D 视频：49 56 45 44 20 20 20 31 0D VGA1：49 52 47 42 20 20 20 31 0D VGA2：49 52 47 42 20 20 20 32 0D |
| EPSON 5600和7700的投影机的6脚要接高电平 | DB9： RD：2 GND：5 TD：3 | 810/600/800/820 波特率：9600 | 开机：50 57 52 20 4F 4E 0D 关机：50 57 52 20 4F 46 0D RGB1: 53 4F 55 52 43 45 20 31 31 0D 视1： 53 4F 55 52 43 45 20 34 31 0D |
|  |  | 5600/7600/ 5300/7350/ 7250 | 开机：1B 07 01 00 03 01 F4 关机：1B 07 01 00 03 00 F5 VGA1：1B 07 01 01 00 10 EF VGA2：1B 07 01 01 00 11 E8 S-VIDEO：1B 07 01 01 00 22 D7 VIDEO：1B 07 01 01 00 21 D7 |
|  |  | 8000 波特率： 9600 | 开机：50 57 52 A3 BB 31 0D 关机：50 57 52 A3 BB 31 0D VGA1：53 52 43 A3 BB 30 0D 视频：53 52 43 A3 BB 32 0D |
|  |  | 7700 | 开机： 1d 00 09 01 01 00 03 01 f1 关机： 1d 00 09 01 01 00 03 00 f2 视频： 1d 00 09 01 01 01 00 21 d3 S: 1d 00 09 01 01 01 00 22 d2 VAG1: 1d 00 09 01 01 01 00 10 e4 BNC_RGB: 1d 00 09 01 01 01 00 30 c4 BNC_YcrCb: 1d 00 09 01 01 01 00 40 b4 DVI: 1d 00 09 01 01 01 00 50 a4 |
| ASK C90/C100 | DIN-8P RD：6 TD：4 GND：8 波特率： 9600 | 开机： BE EF 80 06 00 00 00 01 00 01 00 00 00 关机： BE EF 80 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 VGA1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 00 00 DVI1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 01 00 S1： BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 02 00 V1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 03 00 VGA2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 04 00 DVI2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 05 00 S2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 06 00 V2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 07 00 |
| 日立 | DB9 公头 RD：2 TD：3 GND： 波特率： 19200 | 开机：BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00 关机：BE EF 03 06 00 BA D2 01 00 00 60 01 00 RGB1：BE EF 03 06 00 FE D2 01 00 00 20 00 00 RGB2：BE EF 03 06 00 3E D0 01 00 00 20 04 00 视频：BE EF 03 06 00 6E D3 01 00 00 20 01 00 S-VIDEO：BE EF 03 06 00 9E D3 01 00 00 20 02 00 DVI：BE EF 03 06 00 0E D2 01 00 00 20 03 00 |

3M 8775/8675 松下 开机：02 PON，03 关机：02 POF，03 视频：02 IIS，“：”，VID，03 S视频：02 IIS，“：”，SVD，03 RGB1：02 IIS，“：”，RG1，03 RGB2：02 IIS，“：”，RG2，03 东芝 DIN-8P RD：1 TD：7 GND：4 开机：02 PON，03 关机：02 POF，03 （有确认信息） 关机：02 PSD，03 （没有确认信息） VGA1：02 IN1，03 VGA2：02 IN2，03 视频：02 IN3，03 S-VIDEO：02 IN4，03 CAMERA：02 IN6，03 三洋 DIN-8P RD：1 GND：4 所有系列 波特率： 19200 开机：C00（回车） 关机：C01（回车） 关机：C02（回车）有确认信息 SLOT1 SELECT： C05（回车） SLOT2 SELECT： C06（回车） SLOT3 SELECT： C07（回车） SLOT4 SELECT： C08（回车） 品牌：Mitsubis /Yokogawa 型号：X500U全系列 波特率：9600 开机：30 30 21 0D 关机：30 30 22 0D 视频：30 30 5F 72 31 0D 电脑：30 30 5F 76 31 0D 品牌：Sanyo/Eiki 型号：XP40L/XP45L 波特率：19200 开机：43 30 30 0D 关机：43 30 32 0D 视频：43 30 37 0D 电脑：43 30 35 0D 品牌：Panasonic 型号：1000 波特率：9600 开机：02 50 4F 4E 03 关机：02 50 4F 46 03 视频：02 49 49 53 3A 56 49 44 03 电脑：02 49 49 53 3A 52 47 31 03 品牌：松下PT-557E 232 POWER ON 02 50 4F 4E 03 POWER OFF 02 50 4F 46 03 VIDEO 02 49 49 53 3A 56 49 44 03 S VIDEO 02 49 49 53 3A 53 56 44 03 RGB1 02 49 49 53 3A 52 47 31 03 RGB2 02 49 49 53 3A 52 47 32 03 232:::::::: RD---------------------3 TD--------------------2 GND-------------------5 DIN-8P RD-=------------------1 TD-----------------------7 GND----------------==4 品牌：SANYO CONTROL CODE BAUD：19200 POWER ON: C00 43 30 30 0D POWER OFF: C01 43 30 31 0D"usually" C02 "Power Off?" will dispear on screen 43 30 32 0D Computer : C05 43 30 35 0D SOURCE2: C06 43 30 36 0D Video: C07 43 30 37 0D SOURCE4: C08 43 30 38 0D 品牌：SANYO/EIKI/PROXIMA BAUD：19200 N 8 1 POWER ON: C00 43 30 30 0D POWER OFF: C01 43 30 31 0D C02 "Power Off?" will dispear on screen 43 30 32 0D VGA 1: C05 43 30 33 0D VGA 2: C06 43 30 36 0D VIDEO 1: C07 43 30 37 0D VIDEO 2: C08 43 30 38 0D ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ 品牌：ASK (C100/85/95/105/C300 & proxima 6150/6155) BAUD: 9600 N 8 1 POWER ON: BE EF 80 06 00 00 00 01 00 01 00 01 00 POWER OFF: BE EF 80 06 00 00 00 01 00 01 00 00 00 VGA 1: BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 00 00 DVI1 BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 01 00 S-VIDEO1(ASK C300) S-VIDEO1 BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 02 00 CVBS1(ASK C300) CVBS1 BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 03 00 VGA 2(ASK C300) VGA 2: BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 04 00 S-VIDEO2(ASK C300) DVI2 BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 05 00 CVBS2(ASK C300) SVIDEO2 BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 06 00 DVI1(ASK C300) CVBS2 BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 07 00 DVI2(ASK C300) BNC1(ASK C300) BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 08 00 BNC2(ASK C300) BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 09 00 DB9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pin-outs N/C RxD TxD N/C GND N/C N/C N/C N/C ------------------------------------------------------------------------ 品牌：PROXIMA DP6860 BAUD: 9600 POWER ON BE EF 03 06 00 BA D3 01 00 00 60 00 00 POWER OFF BE EF 03 06 00 2A D2 01 00 00 60 01 00 RGB 1 BE EF 03 06 00 FE D2 01 00 00 20 00 00 RGB 2 BE EF 03 06 00 3E D0 01 00 00 20 04 00 VIDEO BE EF 03 06 00 6E D3 01 00 00 20 01 00 S-VIDEO BE EF 03 06 00 9E D3 01 00 00 20 02 00 DB9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pin-outs N/C RxD TxD N/C GND N/C N/C N/C N/C ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ 品牌：TOS IBA BAUD: 9600 N 8 1 PWR ON: 02 50 4F 4E 03 PWR OFF: 02 50 53 44 03 RGB: 02 49 4E 31 03 VIDEO: 02 49 4E 33 03 PWR ON: 02 50 4F 4E 03 PWR OFF: 02 50 4F 46 03 RGB 02 49 4E 31 03 03 49 49 53 3A 02 50 4F 4E（34 34） 03 ------------------------------------------------------------------------ 品牌：MITSUBIS I/YOKOGAWA BAUD: 9600 POWER ON: 00!\\r 30 30 21 0D POWER OFF: 00\\x22\\r 30 30 22 0D VGA 1: 00_r1\\r 30 30 5F 72 31 0D VGA 2: 00_r2\\r 30 30 5F 72 32 0D VIDEO 1: 00_v1\\r 30 30 5F 76 31 0D VIDEO 2: 00_v2\\r 30 30 5F 76 32 0D ------------------------------------------------------------------------ 品牌：JVC BAUD: 9600 POWER ON: !1 U0F 1\\x0D 21 31 20 55 30 46 20 31 5C 5C 78 30 44 POWER OFF: !1 U0F 0\\x0D 21 31 20 55 30 46 20 31 5C 5C 78 30 44 S-VIDEO: !1 U1A 0\\x0D 21 31 20 55 31 41 20 30 5C 5C 78 30 44 VIDEO: !1 U1A 1\\x0D 21 31 20 55 31 41 20 31 5C 5C 78 30 44 COMPONENT: !1 U1A 2\\x0D 21 31 20 55 31 41 20 32 5C 5C 78 30 44 VGA 1: !1 U1A 3\\x0D 21 31 20 55 31 41 20 33 5C 5C 78 30 44 VGA 2: !1 U1A 4\\x0D 21 31 20 55 31 41 20 34 5C 5C 78 30 44 ------------------------------------------------------------------------ 品牌：PANASONIC BAUD: 9600 POWER ON: 02 50 4F 4E 03 POWER OFF: 02 50 4F 46 03 VIDEO: 02 49 49 53 3A 56 49 44 03 VGA 1: 02 49 49 53 3A 52 47 31 03 VGA 2: 02 49 49 53 3A 52 47 32 03 ---------------------------------------------------------------------- 品牌：SONY px20 px30 38400 8 1 E POWER ON: A5 01 00 01 00 01 03 00 01 00 01 17 00 90 0B 00 09 40 54 2E 00 00 00 00 00 00 BD 5A POWER OFF: A5 01 00 01 00 01 03 00 01 00 01 17 00 90 0B 00 09 40 54 2F 00 00 00 00 00 00 BC 5A VGA A5 01 00 01 00 01 03 00 01 00 01 00 00 90 0B 00 09 00 01 02 00 02 00 00 00 00 91 5A VIDEO A5 01 00 01 00 01 03 00 01 00 01 00 00 90 0B 00 09 00 01 02 00 00 00 00 00 00 93 5A S-VIDEO A5 01 00 01 00 01 03 00 01 00 01 00 00 90 0B 00 09 00 01 02 00 01 00 00 00 00 92 5A rm-pjm50 vpl-fx50 38400 8 1 E video A9 00 01 00 00 00 01 9A INPUTA A9 00 01 00 00 02 03 9A INPUTB A9 00 01 00 00 03 03 9A INPUTC A9 00 01 00 00 04 05 9A POWER ON A9 01 02 03 00 00 03 9A POWER OFF A9 01 02 00 00 00 02 9A ------------------------------------------------------------------------ S ARP xgp1 POWER ON 50 4F 57 52 20 20 20 31 0D POWER OFF 50 4F 57 52 20 20 20 30 0D VIDEO 49 56 45 44 20 20 20 31 0D RGB1 49 52 47 42 20 20 20 31 0D RGB2 49 52 47 42 20 20 20 32 0D ------------------------------------------------------------------------ 品牌：P ILIPS ProScreen PXG20 (LC1241) BAUD: 9600 N 8 1 Power On: POWR 1 50 4F 57 52 20 20 20 31 0D Power Off: POWR 0 50 4F 57 52 20 20 20 30 0D VIDEO: IVED 1 49 56 45 44 20 20 20 31 0D RGB1: IRGB 1 49 52 47 42 20 20 20 31 0D RGB2: IRGB 2 49 52 47 42 20 20 20 32 0D ------------------------------------------------------------------------ 品牌：PANASONIC（双灯泡） 9600 n 8 1 RGB 02 41 44 30 31 3A 49 49 53 3A 52 47 32 03 02 41 44 30 32 3A 49 49 53 3A 52 47 32 03 02 41 44 30 33 3A 49 49 53 3A 52 47 32 03 VGA 02 41 44 30 31 3A 49 49 53 3A 52 47 31 03 02 41 44 30 32 3A 49 49 53 3A 52 47 31 03 02 41 44 30 33 3A 49 49 53 3A 52 47 31 03 ON 02 41 44 30 31 3A 50 4F 4E 03 02 41 44 30 32 3A 50 4F 4E 03 02 41 44 30 33 3A 50 4F 4E 03 OFF 02 41 44 30 31 3A 50 4F 46 03 02 41 44 30 32 3A 50 4F 46 03 02 41 44 30 33 3A 50 4F 46 03 ------------------------------------------------------------------------ 品牌：FUJITSU LPF-B2xx BAUD: 19200 N 8 1 POWER ON 21 50 51 4D 00 01 0D POWER OFF 21 50 51 4D 00 02 0D VIDEO 21 50 51 4D 05 79 0D RGB1 21 50 51 4D 78 08 0D RGB2 21 50 51 4D 78 09 0D ------------------------------------------------------------------------ 品牌： ITAC I CP- X3000/CP-X430 19200 8 N 1 POWER ON: BE EF 03 06 00 BA D2 01 00 00 60 01 00 POWER OFF: BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00 SOURCE: RGB1: BE EF 03 06 00 FE D2 01 00 00 20 00 00 RGB2: BE EF 03 06 00 3E D0 01 00 00 20 04 00 DIGITAL: BE EF 03 06 00 0E D2 01 00 00 20 03 00 VIDEO: BE EF 03 06 00 6E D3 01 00 00 20 01 00 SVIDEO: BE EF 03 06 00 9E D3 01 00 00 20 02 00 COMPONENT: BE EF 03 06 00 AE D1 01 00 00 20 00 00 DISPLAY: 16:9 : BE EF 03 06 00 0E D1 01 00 08 20 01 00 4:3 : BE EF 03 06 00 9E D0 01 00 08 20 00 00 CONNECT: PRJ(DB15) COMPUTER(DB9) 6/7/10(GND) 5(GND) 13 3(TXD) 14 2(RXD) ------------------------------------------------------------------------ 品牌：Sig tMax POWER ON 55 20 50 20 3e 0D power off 55 20 50 20 36 0D VIDEO 55 20 53 20 33 0D computer 55 20 53 20 3f 0D ------------------------------------------------------------------------ VGA4X2 9 同步切换 OUT-1 S 0 1 < 0 1 / r 53 30 31 3C 30 31 72 0D 1 53 30 31 3C 30 32 72 0D 2 53 30 31 3C 30 33 72 0D 3 53 30 31 3C 30 34 72 0D 4 OUT-2 53 30 32 3C 30 31 72 0D 1 53 30 32 3C 30 32 72 0D 2 53 30 32 3C 30 33 72 0D 3 53 30 32 3C 30 34 72 0D 4 VA12X12 OUT-1 56 30 31 3C 30 31 72 0D 1 56 30 31 3C 30 32 72 0D 2 56 30 31 3C 30 33 72 0D 3 56 30 31 3C 30 34 72 0D 4 56 30 31 3C 30 35 72 0D 5 56 30 31 3C 30 36 72 0D 6 56 30 31 3C 30 37 72 0D 7 56 30 31 3C 30 38 72 0D 8 56 30 31 3C 30 39 72 0D 9 56 30 31 3C 31 30 72 0D 10 56 30 31 3C 31 31 72 0D 11 56 30 31 3C 31 32 72 0D 12 (31~39) (31~39) 31 (30~1) 品牌：RILI 9600 POWER ON 3F \\x20\\x11\\x31\\x11\\x3F POWER OFF 3E \\x20\\x11\\x31\\x11\\x3E VIDEO 11 \\x20\\x11\\x31\\x21\\x11\\x40\\x21 RGB1 21 \\x20\\x11\\x31\\x21\\x21\\x40\\x21 RGB2 22 \\x20\\x11\\x31\\x21\\x22\\x40\\x21 品牌：SANYO XP45的投影机232控制代码： 波特率 ：19200 On 43 30 30 0d Off 43 30 31 0d Video 43 30 37 0d Rgb1 43 30 35 0d 品牌SONY CX80 38400bps 投影机串口的接口一般有3种形式，一是9针的标准接口，一个是8针的圆接口，另一个是15针的标准接口。9针的接口一般为：2脚为信号接收端(其中松下的投影机是3脚为信号接收端)，5脚为地。8针的圆接口一般为：1脚为信号接收端，4脚为地，其中明基的是7脚为信号接收端，外壳为地。15针的接口为：13脚为信号接收端，10脚为地。 开机：A9 17 2E 00 00 00 3F 9A 关机：A9 17 2F 00 00 00 3F 9A VGA1：A9 17 2B 00 00 00 3F 9A VGA2：A9 17 2C 00 00 00 3F 9A 视频：A9 17 2A 00 00 00 3F 9A

-- 作者：何广举 -- 发布时间：2006-4-13 15:04:09 -- 品牌 型号 串口码 飞利普 DB9： RD：2 TD：3 GND：5 1241PXG20波特率：9600 开机：POWR（3空格）1（回车） 关机：POWR（3空格）0（回车） 视频：IVED （3空格）1（回车） VGA1：IRGB（3空格）1（回车） VGA2：IRGB（3空格）2（回车） VGA1：1B 07 01 01 00 10 EF VGA2：1B 07 01 01 00 11 E8 S-VIDEO：1B 07 01 01 00 22 D7 VIDEO：1B 07 01 01 00 21 D7 7700 开机： 1d 00 09 01 01 00 03 01 f1 关机： 1d 00 09 01 01 00 03 00 f2 视频： 1d 00 09 01 01 01 00 21 d3 S: 1d 00 09 01 01 01 00 22 d2 VAG1: 1d 00 09 01 01 01 00 10 e4 BNC_RGB: 1d 00 09 01 01 01 00 30 c4 BNC_YcrCb: 1d 00 09 01 01 01 00 40 b4 DVI: 1d 00 09 01 01 01 00 50 a4 8000 波特率： 9600 开机：PWR；1（回车） 关机：PWR；0（回车） VGA1：SRC；0（回车） 视频：SRC；2（回车） ASK DIN-8P RD：6 TD：4 GND：8 C90/C100 波特率： 9600 开机：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 01 00 00 00 关机：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 VGA1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 00 00 DVI1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 01 00 S1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 02 00 V1：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 03 00 VGA2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 04 00 DVI2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 05 00 S2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 06 00 V2：BE EF 80 06 00 00 00 01 00 32 00 07 00 PROXIMA 5150/5155/ 6150/6155/ 6100 日立 DB15 公头 RD：13 TD：14 GND：10 TEC NICAL 波特率： 19200 开机：BE EF 03 06 00 2A D3 01 00 00 60 00 00 关机：BE EF 03 06 00 BA D2 01 00 00 60 01 00 RGB1：BE EF 03 06 00 FE D2 01 00 00 20 00 00 RGB2：BE EF 03 06 00 3E D0 01 00 00 20 04 00 视频：BE EF 03 06 00 6E D3 01 00 00 20 01 00 S-VIDEO：BE EF 03 06 00 9E D3 01 00 00 20 02 00 DVI：BE EF 03 06 00 0E D2 01 00 00 20 03 00 3M 8775/8675 波特率： 19200 三洋 DIN-8P RD：1 GND：4 所有系列 波特率： 19200 开机：C00（回车） 关机：C01（回车） 关机：C02（回车）有确认信息 SLOT1 SELECT： C05（回车） SLOT2 SELECT： C06（回车） SLOT3 SELECT： C07（回车） SLOT4 SELECT： C08（回车）

新款雅图投影

2 pin ： RXD     接受数据

3 pin ： TXD     发出数据

5 pin ： GND    地

7 pin ： RTS     请求发送

波特率：19200

16进制中控码

1.       开机：        28     70     77     72     31     29

2.       关机：        28     70     77     72     30     29

3.       Video：       28     73     72     63     31     29

4.       VGA：        28     73     72     63     33     29

普乐士

用中控软件写入16进制代码，则在控制码前面加前缀（#），后面加后缀（CR）和（LF）。

例：开机代码输入：# P O CR LF ，16进制表现则为：23 50 4F 0D 0A

关机代码输入：# P F CR LF ，16进制表现则为：23 50 46 0D 0A

VGA1信号输入：# S A CR LF，16进制表现则为：23 53 41 0D 0A

VGA2信号输入：# S B CR LF，16进制表现则为：23 53 42 0D 0A

VIDEO信号输入：# S V CR LF，16进制表现则为：23 53 56 0D 0A

S-VIDEO信号输入：# S S CR LF，16进制表现则为：23 53 53 0D 0A

注：各代码之间必须插入空格

波特率9600，标准九针串口

3接收，5接地

注意事项：串口码有两种形式，一种是ASCII码，另一种是16进制码。上表中数据后跟一个“”的为16进制码，16进制码的每个数据之间要用空格分开。用本公司“串口写码程序”写串口码时请按上表形式进行写码，ASCII码原样输入有空格的要空格，和回车的要回车，如果是回车在码尾的就不用回车直接将“码尾加回车”选项选上。用本公司“串口测试程序”连接电脑和投影机进行串口测试时，16进制码的“”不用要去掉，否则不能控制投影机。

投影机串口的接口一般有3种形式，一是9针的标准接口，一个是8针的圆接口，另一个是15针的标准接口。9针的接口一般为：2脚为信号接收端(其中松下的投影机是3脚为信号接收端)，5脚为地。8针的圆接口一般为：1脚为信号接收端，4脚为地，其中明基的是7脚为信号接收端，外壳为地。15针的接口为：13脚为信号接收端，10脚为地。

说明：因为各个品牌投影机的232代码不尽相同，不能一一列举，遇到其他品牌的机器时，请想您的经销商或代理服务商联系。以上由广州力扑智能科技整理分享，更多精彩内容请登录：http://www.lighton.com.cn/了解更多